- 在家庭劇院的系統中，擴大機輸出阻抗與喇叭輸入阻抗一樣均為8歐姆。如從電路學的觀點來看，請問這樣的設計有何優點？(10分)

- 某一市售「省電王」其內部主要零件是交流電容器。假設某家庭使用該省電王之前流過家用電表之負載電流為10A，使用省電王之後相同負載電流瞬降到8A。請扼要解釋下列問題：

(1) 從電源觀點來看，為何使用省電王後可降低負載用電電流？(5分)

(2) 從經濟觀點來看，使用省電王是否能替家庭節省電費？(5分)

- 某電壓v(t)=100cos(314t) 被用於以某一交流負載，該交流負載由7.07Ω之電阻並聯電抗j7.07Ω之電感組成。試求出      (10分)

(1) 電壓之頻率為多少赫茲？

(2) 電壓之均方根值為多少伏特？

(3) 交流負載的功率因素(power factor)為何？

(4) 交流負載吸收多少實功率(real power)？

(5) 交流負載吸收多少虛功率(reactive power)？

- 扼要解釋下列名詞 (20分)

(1) 比壓器(Potential Transformer)  (2)比流器(Current Transformer)

(3) 集膚效應(Skin Effect)       .. (4)智慧電網(Smart Grid)

- 三個電阻分別為4Ω、8Ω及8Ω，串聯的總電阻為 (10分)

- 兩個電容分別為3μF及6μF，串連的總電容為 (10分)

- 交流電路中，電阻為6Ω、電感抗為8Ω，則串聯的總阻抗為(10分)

- 若流過某個5kΩ電阻的直流電流為2mA，則此電阻所消耗的功率為 (10分)

- 如圖的電路，求a、b兩端的戴維寧(Thévenin)等效電壓為(10分)

# Text boxes

電機工程學系碩士班(在職生)

國立臺南大學105學年度 　    　　　　　　　　         招生考試  電機概論  試題卷